## Slide 1: 并行计算模式(模板计算)
卷积

## Slide 2: 目标
学习和掌握卷积的概念和计算方法
  卷积广泛用于声音、图像与视频处理中
  卷积实际上就是一种基本的模板计算 (stencil computation)
  基本的1D和2D的卷积核

## Slide 3: 卷积-被认为是一种滤波器
通常表现为一个过滤器,将信号或像素值转换成更可靠（或期望）的值.
  一些过滤器可以平滑信号值，这样可以看到图像被平滑的趋势
  其他如高斯过滤器可用于锐化边界和图像中的物体的边缘

## Slide 4: 卷积-一种计算的定义
实际上是一个数组操作，每个输出数据元素等于一个序列的输入元素的加权和。
计算中使用的权重由一个输入掩码数组（mask array）定义,通常被称为卷积核。
  mask array中元素的值模式定义了滤波的类型
  如图像模糊滤波中， mask array中元素的值相同
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 5: 1D 卷积示例
常用于音频处理中
  为了对称，mask的大小通常是奇数元素（在本例中为5 ）
  图中显示计算P[2]
  P[2] = N[0]*M[0] + N[1]*M[1] + N[2]*M[2] + N[3]*M[3] + N[44]
3
4
5
4
3
3
8
15
16
15
N[0]
P
3
8
57
16
15
1
2
3
4
5
6
7
3
3
N[3]
N[1]
N[2]
N[5]
N[4]
N[6]
M[0]
M[3]
M[1]
M[2]
M[4]
P[0]
P[3]
P[1]
P[2]
P[5]
P[4]
P[6]
N
M

## Slide 6: 计算P[3]
3
4
5
4
3
6
12
20
20
18
N[0]
P
3
8
57
76
15
1
2
3
4
5
6
7
3
3
N[3]
N[1]
N[2]
N[5]
N[4]
N[6]
M[0]
M[3]
M[1]
M[2]
M[4]
P[0]
P[3]
P[1]
P[2]
P[5]
P[4]
P[6]
N
M

## Slide 7: 卷积边界条件（计算时）
计算输出元素在数组的边界(开始和结束)需要处理“ghost”元素
    不同的政策(补0,边界值的复制,等等)。
3
4
5
4
3
0
4
10
12
12
M
N
P
3
38
57
16
15
1
2
3
4
5
6
7
3
3
0
N[0]
N[3]
N[1]
N[2]
N[5]
N[4]
N[6]
Filled in
M[0]
M[3]
M[1]
M[2]
M[4]
P[0]
P[3]
P[1]
P[2]
P[5]
P[4]
P[6]

## Slide 8: A 1D Convolution Kernel with Boundary Condition Handling
This kernel forces all elements outside the valid input range to 0
__global__ void convolution_1D_basic_kernel(float *N, float *M, float *P, int Mask_Width, int Width)
{
int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
float Pvalue = 0;
int N_start_point = i – (Mask_Width/2);
for (int j = 0; j < Mask_Width; j++) {
if (N_start_point + j >= 0 && N_start_point + j < Width) {
Pvalue += N[N_start_point + j]*M[j];
}
}
P[i] = Pvalue;
}

## Slide 9: A 1D Convolution Kernel with Boundary Condition Handling
This kernel forces all elements outside the valid input range to 0
__global__ void convolution_1D_basic_kernel(float *N, float *M, float *P, int Mask_Width, int Width)
{
int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;
float Pvalue = 0;
int N_start_point = i – (Mask_Width/2);
if (i < Width) {
for (int j = 0; j < Mask_Width; j++) {
if (N_start_point + j >= 0 && N_start_point + j < Width) {
Pvalue += N[N_start_point + j]*M[j];
}
}
P[i] = Pvalue;
}
}

## Slide 10: 2D 卷积

## Slide 11: 2D 卷积 – Ghost Cells

## Slide 12
__global__
void convolution_2D_basic_kernel(unsigned char * in, unsigned char * mask, unsigned char * out, int maskwidth, int w, int h) {
int Col = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int Row = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
if (Col < w && Row < h) {
int pixVal = 0;
N_start_col = Col – (maskwidth/2);
N_start_row = Row – (maskwidth/2);
// Get the of the surrounding box
for(int j = 0; j < maskwidth; ++j) {
for(int k = 0; k < maskwidth; ++k) {
int curRow = N_Start_row + j;
int curCol = N_start_col + k;
// Verify we have a valid image pixel
if(curRow > -1 && curRow < h && curCol > -1 && curCol < w) {
pixVal += in[curRow * w + curCol] * mask[j*maskwidth+k];
}
}
}
// Write our new pixel value out
out[Row * w + Col] = (unsigned char)(pixVal);
}
}
Col
Row

## Slide 13
__global__
void convolution_2D_basic_kernel(unsigned char * in, unsigned char * mask, unsigned char * out, int maskwidth, int w, int h) {
int Col = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int Row = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
if (Col < w && Row < h) {
int pixVal = 0;
N_start_col = Col – (maskwidth/2);
N_start_row = Row – (maskwidth/2);
// Get the of the surrounding box
for(int j = 0; j < maskwidth; ++j) {
for(int k = 0; k < maskwidth; ++k) {
int curRow = N_Start_row + j;
int curCol = N_start_col + k;
// Verify we have a valid image pixel
if(curRow > -1 && curRow < h && curCol > -1 && curCol < w) {
pixVal += in[curRow * w + curCol] * mask[j*maskwidth+k];
}
}
}
// Write our new pixel value out
out[Row * w + Col] = (unsigned char)(pixVal);
}
}
N_start_col
N_start_row

## Slide 14
__global__
void convolution_2D_basic_kernel(unsigned char * in, unsigned char * mask, unsigned char * out, int maskwidth, int w, int h) {
int Col = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int Row = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
if (Col < w && Row < h) {
int pixVal = 0;
N_start_col = Col – (maskwidth/2);
N_start_row = Row – (maskwidth/2);
// Get the of the surrounding box
for(int j = 0; j < maskwidth; ++j) {
for(int k = 0; k < maskwidth; ++k) {
int curRow = N_Start_row + j;
int curCol = N_start_col + k;
// Verify we have a valid image pixel
if(curRow > -1 && curRow < h && curCol > -1 && curCol < w) {
pixVal += in[curRow * w + curCol] * mask[j*maskwidth+k];
}
}
}
// Write our new pixel value out
out[Row * w + Col] = (unsigned char)(pixVal);
}
}

## Slide 15: 分块卷积算法

## Slide 16: 目标
了解和掌握分块卷积算法
  分块算法的复杂部分
  输出分块 versus 输入分块

## Slide 17: 计算时数据重用度问题
相邻的输出元素的计算会涉及到共享输入元素
  假定采用前面提到的长度为5的卷积mask,在P[0], P[1], P[2]. P[3 和 P[5]的计算中都将用到N[2]
  我们可以通过这5个线程都需要的输入元素中进入共享内存来减少全局内存访问
N[0]
1
2
3
4
5
6
N[3]
N[1]
N[2]
N[5]
N[4]
N[6]
7
P[2]
N[0]
1
2
3
4
5
6
N[3]
N[1]
N[2]
N[5]
N[4]
N[6]
7
P[1]
N[0]
1
2
3
4
5
6
N[3]
N[1]
N[2]
N[5]
N[4]
N[6]
7
P[3]
N[0]
1
2
3
4
5
6
N[3]
N[1]
N[2]
N[5]
N[4]
N[6]
7
P[0]
N[0]
1
2
3
4
5
6
N[3]
N[1]
N[2]
N[5]
N[4]
N[6]
7
P[4]

## Slide 18: 需要的输入数据
假设我们想要每个block计算T个输出元素
  T + Mask_Width -1 输入元素需要用来计算T个输出元素
  T + Mask_Width -1 通常不是T的倍数关系，除非T较小
  T 通常远大于Mask_Width
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
15
P

## Slide 19: 定义 – 输出分块
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
15
P
每一个线程block计算一个输出分块
每一个输出分块的宽度为 O_TILE_WIDTH
本例中，对每一个线程块,
O_TILE_WIDTH =4
O_TILE_WIDTH

## Slide 20: 定义 – 输入瓷砖
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
15
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
15
P
每个输入分块具有所有需要的值来计算对应的输出分块。
Ns

## Slide 21: 两种设计选择
设计 1:每个线程块的大小匹配输出分块的大小
  所有线程参与计算输出元素
  本例中blockDim.x =4
  一些线程需要加载多个输入元素到共享内存
设计 2:每个线程块的大小匹配输入分块的大小
  一些线程不参与计算输出元素
  本例中blockDim.x =8
  每1个线程加载1个输入元素到共享内存
我们将在课堂中讲解设计2。设计1作为练习。

## Slide 22: 线程对输入和输出数据的映射
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0
15
P
对每一个线程,
index_i = index_o – n
n=Mask_Width /2
本例中n=2
Thread 0 读这部分
Thread 0 写这部分

## Slide 23: 所有线程参与加载输入分块
float output = 0.0f;
if((index_i >= 0) && (index_i < Width)) {
Ns[tx] = N[index_i];
}
else{
Ns[tx] = 0.0f;
}

## Slide 24: 一些线程不参与计算输出
index_o = blockIdx.x*O_TILE_WIDTH + threadIdx.x
仅仅 Threads 0 到 O_TILE_WIDTH-1 参与计算输出.
if (threadIdx.x < O_TILE_WIDTH){
output = 0.0f;
for(j = 0; j < Mask_Width; j++) {
output += M[j] * Ns[j+threadIdx.x];
}
P[index_o] = output;
}

## Slide 25: 设置线程Block尺寸
#define O_TILE_WIDTH 4
#define BLOCK_WIDTH (O_TILE_WIDTH + 4)
dim3 dimBlock(BLOCK_WIDTH,1, 1);
dim3 dimGrid((Width-1)/O_TILE_WIDTH+1, 1, 1)
本例中Mask_Width=5
通常, block width 应该为
output tile width + (mask width-1)

## Slide 26: 共享内存数据重用

## Slide 27: Ghost数据

## Slide 28: 2维卷积算法

## Slide 29: 目标
了解和学习写一个2D卷积核
  使用常数缓存
  2D输入与输出瓷砖
  线程与数据索引映射
  处理边界条件

## Slide 30: 为Mask使用常量内存和缓存
Mask被所有线程使用，并不会被修改
  1个warp中的所有线程在每一个点进行计算时访问同一位置
CUDA devices提供常量内存，其内容被缓存以供快速访问
  在一个warp中所有线程访问的Cached values被广播
  这种机制有效的放大了内存带宽，且没有消耗共享内存
使用const __restrict__ 限定符对于mask参数进行设定，同时告诉编译器它是复合常量缓存的，如:
__global__ void convolution_2D_kernel(float *P,
float *N, height, width, channels,
const float __restrict__ *M) {

## Slide 31: 从输出坐标到输入坐标的变换
int tx = threadIdx.x;
int ty = threadIdx.y;
int row_o = blockIdx.y*O_TILE_WIDTH + ty;
int col_o = blockIdx.x*O_TILE_WIDTH + tx;
int row_i = row_o - 2;
int col_i = col_o - 2;
row_o for
Thread (0,0)
row_i for
Thread (0,0)

## Slide 32: 注意边界处理 (1个通道的示例)
if((row_i >= 0) && (row_i < height) &&
(col_i >= 0) && (col_i < width)) {
Ns[ty][tx] = data[row_i * width + col_i];
} else{
Ns[ty][tx] = 0.0f;
}
Use of width here is OK since pitch is set to width for this example.

## Slide 33: 一些线程不参与计算输出。 (1个通道示例)
float output = 0.0f;
if(ty < O_TILE_WIDTH && tx < O_TILE_WIDTH){
for(i = 0; i < MASK_WIDTH; i++) {
for(j = 0; j < MASK_WIDTH; j++) {
output += M[i][j] * Ns[i+ty][j+tx];
}
}

## Slide 34: 一些线程不参与输出(1个通道示例)
if(row_o < height && col_o < width)
data[row_o*width + col_o] = output;
如果是3通道图像，你需要写一个kernel来处理3通道(RGB) 图像。

## Slide 35: 并行卷积算法的开销和收益分析

## Slide 36: 目标
学会分析瓷砖并行卷积算法的开销和收益
  相对于一维模式，更复杂的重用模式
  低于统一的访问模式

## Slide 37: 8个元素的卷积瓷砖
对于Mask_Width=5, 我们加载8+5-1=12 个元素(12 次内存加载)

## Slide 38: P中每一个输出元素使用N中5个元素
P[8] uses N[6], N[7], N[8], N[9], N[10]
P[9] uses N[7], N[8], N[9], N[10], N[11]
P[10] use N[8], N[9], N[10], N[11], N[12]
…
P[14] uses N[12], N[13], N[14], N[15], N[16]
P[15] uses N[13], N[14], N[15], N[16], N[17]

## Slide 39: 一个简单方法计算瓷砖化的好处
(8+5-1)=12 次元素加载
通过访问共享内存可以替换8*5 全局内存访问
这样可以带来40/12=3.3倍的带宽约减

## Slide 40: 通常, 对于1D瓷砖化卷积
需要为每一个输入瓷砖加载(O_TILE_WIDTH+MASK_WIDTH -1 )个元素
通过共享内存可以替换掉(O_TILE_WIDTH*MASK_WIDTH)次全局内存访问
这带来的带宽约减为
(O_TILE_WIDTH*MASK_WIDTH)/(O_TILE_WIDTH+MASK_WIDTH-1)
以上不考虑计算过程中边缘部分的ghost元素。

## Slide 41: 另一种方法来看待重用率
N[6] is used by P[8] (1X)
N[7] is used by P[8], P[9] (2X)
N[8] is used by P[8], P[9], P[10] (3X)
N[9] is used by P[8], P[9], P[10], P[11] (4X)
N10 is used by P[8], P[9], P[10], P[11], P[12] (5X)
… (5X)
N[14] is used by P[12], P[13], P[14], P[15] (4X)
N[15] is used by P[13], P[14], P[15] (3X)

## Slide 42: 另一种方法来看待重用率

## Slide 43: 对于1D卷积瓷砖
对于输入瓷砖来说，总共的全局内存访问次数可以通过如下方式计算：
1 + 2+…+ MASK_WIDTH-1 + MASK_WIDTH*(O_TILE_WIDTH-MASK_WIDTH+1) + MASK_WIDTH-1 + …+ 2 + 1
= MASK_WIDTH * (MASK_WIDTH-1) + MASK_WIDTH *
(O_TILE_WIDTH-MASK_WIDTH+1)
= MASK_WIDTH * O_TILE_WIDTH
对于输入瓷砖来说，如果采用共享内存：
仅仅需要O_TILE_WIDTH + MASK_WIDTH -1次全局内存访问

## Slide 44: 1D情况下的带宽约减示例
约减率是:
MASK_WIDTH * (O_TILE_WIDTH)/(O_TILE_WIDTH+MASK_WIDTH-1)
O_TILE_WIDTH | 16 | 32 | 64 | 128 | 256
MASK_WIDTH= 5 | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9
MASK_WIDTH = 9 | 6.0 | 7.2 | 8.0 | 8.5 | 8.7

## Slide 45: 对于2D卷积瓷砖
(O_TILE_WIDTH+MASK_WIDTH-1)2 个输入元素需要被加载到共享内存
每一个输出元素的计算需要访问MASK_WIDTH2 个输入元素
O_TILE_WIDTH2 * MASK_WIDTH2 次全局内存访问被转换为共享内存访问
2D情况下的约减率为：
O_TILE_WIDTH2 * MASK_WIDTH2 / (O_TILE_WIDTH+MASK_WIDTH-1)2

## Slide 46: 2D情况下的带宽约减示例
约减率是:
O_TILE_WIDTH2 * MASK_WIDTH2 / (O_TILE_WIDTH+MASK_WIDTH-1)2
O_TILE_WIDTH | 8 | 16 | 32 | 64
MASK_WIDTH = 5 | 11.1 | 16 | 19.7 | 22.1
MASK_WIDTH = 9 | 20.3 | 36 | 51.8 | 64
分块大小对于内存带宽约减率有着重要的影响。
这常常意外这更大的共享内存大小。